27. maja 2002

Instrukcja obsługi

WYKRYWACZ METALU

HKP 7

Dokument #9823

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis montażu, instalacji, uruchomienia, funkcjonowania, regulacji, serwisu i konserwacji, demontażu i likwidacji. Zawiera także techniczne warunki działania.

#### Spis treści

1.	Opis funkcjonowania HKP 7	3

2.	Składniki wykrywacza metalu HKP 7	5

3.	Opis HKP 7	6

4.	Montaż HKP 7	8

5.	Sposób regulacji HKP 7	12

5.1	Początkowe ustawienia HKP 7	12

5.2	Ustawianie czułości HKP 7	12

6.	Funkcjonowanie HKP 7	13

7.	Zamówienia	13

8.	Awarie i rozwiązywanie problemów	14

9.	Dostawa, transport i magazynowanie	14

10.	 Powiązane normy, przepisy i dokumenty	15

11.	Parametry techniczne	15

12.	Producent	16

13.	Serwis	17

14.	Likwidacja	17

# Opis funkcjonowania HKP 7

Wykrywacz metalu HKP 7 jest przeznaczony do sygnalizacji obecności obiektów metalowych w niemetalicznym materiale, zwykle na przenośniku taśmowym.

Kontrolowany materiał może również zawierać śladowe ilości elementów metalowych, które mogą wpływać na poziom czułości HKP 7. Efekt ten może zostać zneutralizowany do pewnego stopnia poprzez redukcję czułości lub przez specjalną modyfikację jednostki, przeprowadzaną wyłącznie przez producenta. Jeśli nie ma pewności lub podejrzewana jest obecność elementów metalicznych w kontrolowanym materiale, zalecamy dostarczenie producentowi 1-10 kg (1-10 l) próbki materiału przed złożeniem zamówienia na HKP 7. Producent przeprowadzi odpowiednie testy i korektę ustawień jednostki sterującej.

W związku z możliwością dostawy rozmaitych kształtów anten wykrywacza metalu, np. w kształcie litery U, łuku, litery V, możliwe jest zastosowanie HKP 7 również dla rynien, transportu pneumatycznego w rurach i tym podobnych. Przy zastosowaniu innych kształtów brane pod uwagę są parametry wskazane w niniejszej instrukcji obsługi, a część strukturalna anteny jest projektowana indywidualnie.

Obiekty metaliczne, które najczęściej pojawiają się w kontrolowanym materiale: żelazo i stopy żelaza, stopy manganu, aluminium i stopy aluminium, miedź, mosiądz, itd. Obiekty te nie muszą posiadać własności magnetycznych, tzn. urządzenie typu separator magnetyczny nie będzie w stanie ich usunąć. Pojawienie się każdego z tych obiektów może zostać zasygnalizowane przez HKP 7 w zależności od ich składu chemicznego, wielkości i odległości od anteny.

Po przejściu obiektu metalicznego HKP 7 uruchamia przekaźnik, który w najczęstszym zastosowaniu zatrzymuje przenośnik taśmowy. Sygnał obecności metalu może być również podłączony do klapy zamykającej przepływ materiału i pozwalającej na usunięcie zanieczyszczonej części materiału. Po usunięciu materiału klapa wraca do pozycji początkowej i przepływ materiału jest kontynuowany. Inną możliwością jest włączenie separatora elektromagnetycznego jedynie na czas potrzebny na usunięcie przedmiotu metalowego.

Wyżej wymienione funkcje spełniać może jednostka sterująca, której obsługa może przebiegać za pomocą elementów kontrolnych lub zdalnie, tzn. przez system sterujący. Poszczególne włączniki i wskaźniki są wyprowadzone na tablicę sterującą umożliwiając kontrolę stanu HKP 7.

Uwaga: Urządzenie samo w sobie nie spełnia funkcji separatora przedmiotów metalowych!

# Składniki wykrywacza metalu HKP 7

# 3.	Opis HKP 7

Wykrywacz składa się z dwóch części – anteny SHKP/O oraz jednostki sterującej VSHKP-5.1.

Antena wykrywacza metalu SHKP/O jest wytwarzana zgodnie z szerokością przenośnika. Składa się ona z płyty z masy plastycznej, na którą nawinięta jest cewka. Kształt płyty jest dostosowany do wielkości i przekroju przenośnika. Poza standardowymi typami anten jesteśmy w stanie wyprodukować dowlony inny kształt w oparciu o indywidualne ustalenia.

Jednostka sterująca jest wyposażona w lampki sygnalizacyjne na panelu przednim, wskazujące obecność przedmiotu metalowego (kolor pomarańczowy) lub jej brak (kolor zielony). Jeden z przycisków jest wykorzystywany do ponownego uruchomienia urządzenia po przejściu przedmiotu metalowego (BLOCKING RESET – COFNIĘCIE BLOKADY). Połączenie między urządzeniem sterującym i anteną zapewniają dwa zbrojone kable, dostarczane wraz z anteną.

Wymiary jednostki sterującej VSHKP 5.1

# 4.	Montaż HKP 7

Antena wykrywacza SHKP/O jest instalowana pod górną warstwą przenośnika taśmowego.

Przy montażu anteny SHKP/O konieczne jest rozcięcie taśmy przenośnika, a także zapewnienie ochrony anteny przed uszkodzeniem ze strony transportowanego materiału. Zalecamy zastosowanie osłony na całej szerokości pasa.

Dla zapewnienia optymalnego działania anteny konieczne jest przeniesienie wsporników metalowych do określonego miejsca i usunięcie wszystkich części metalowych, np. metalowej osłony przenośnika taśmowego. Nie jest dopuszczalna obecność części metalowych w odległości 500 mm przed i za sensorem. Przedmioty metalowe w pobliżu wykrywacza naruszają symetrię sensora i przez to ograniczają osiągalną czułość anteny. Jeśli będzie konieczne zachowanie struktury lub pokrywy przenośnika, należy zastąpić te części innym, niemetalicznym materiałem (może to zostać wykonane w oparciu o zamówienie).

Odległość między górną częścią przenośnika i anteną musi być wystarczająca by uniknąć tarcia przy maksymalnym załadowaniu przenośnika.

Podłączenie osłoniętych kabli anteny z jednostką sterującą musi być poprowadzone w przewodach zbrojonych. Maksymalna odległość między anteną i jednostką sterującą może wynosić 15 m. Większe odległości muszą zostać skonsultowane z producentem w połączeniu z oceną przeprowadzaną na miejscu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w dokumentacji projektowej części maszynowej.

Jednostka sterująca jest montowana przy użyciu czterech śrub M6 do istniejącej konstrukcji, ściany, etc. w maksymalnej odległości 15 metrów od anteny. Kable są poprowadzone do jednostki sterującej poprzez osłony GP 16, umieszczone w dolnej części obudowy. Jednostka sterująca jest dostarczana w pełni zmontowana. Obwody są podłączone przy użyciu terminala (zworkownicy). Używane są zworkownice X2-4, X2-5 do podłączenia zewnętrznego kabla ochronnego i do innych połączeń. Niedozwolone jest przeprowadzanie jakichkolwiek manipulacji przy wewnętrznym okablowaniu jednostki sterującej.

Cewka wzbudzająca przesyłowa jest podłączona do urządzenia wysyłającego przez zworkownicę X1-1,2. Cewka odbierająca jest podłączona przez zworkownicę X1-4,5. Osłony kabli są przylutowane do jednego przewodu cewki odbierającej i przyłączone do zworkownicy X1-4.

Połączenia HKP 7:

| Zw. | Nr. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | 1 |  | Cewka przesyłowa R = ok. 4Ω – wyjście |
|  | 2 |  | Cewka przesyłowa R = ok. 4Ω – wejście |
|  | 3 |  | Cewka odbierająca – dla osłony |
|  | 4 |  | Cewka odbierająca R = ok. 150Ω – wyjście |
|  | 5 |  | Cewka odbierająca R = ok. 150Ω – wejście |
| X2 | 1 | L1 | Napięcie zasilające 230 V / 50 Hz – faza L1 |
|  | 2 | N | Napięcie zasilające 230 V / 50 Hz – pracujący – neutralny |
|  | 3 | PE | Przewód ochronny |
|  | 4 | PE | Przewód ochronny |
|  | 5 | PE | Przewód ochronny |
|  | 6 | NO | Przekaźnik wyjściowy – kontakt bez napięcia zasilaj., otw. |
|  | 7 | CO | Przekaźnik wyjściowy – wspólny kontakt |
|  | 8 | NC | Przekaźnik wyjściowy – kontakt bez napięcia zasilaj., zam. |
|  | 9 | NO | Przekaźnik wyjściowy – kontakt bez napięcia zasilaj., otw. |
|  | 10 | CO | Przekaźnik wyjściowy – wspólny kontakt |
|  | 11 | NC | Przekaźnik wyjściowy – kontakt bez napięcia zasilaj., zam. |
|  | 12 | - | Podłączenie kontaktu “cofnięcie blokady” – zdalne sterow. |
|  | 13 |  | Podłączenie kontaktu “cofnięcie blokady” – zdalne sterow. |
|  | 14 | NO | Kontakt otwarty – podłączenie zewnętrznego sygnału dźw. |
|  | 15 | CO | Kontakt wspólny– podłączenie zewnętrznego sygnału dźw. |
|  | 16 | NC | Kontakt zamkn. - podłączenie zewnętrznego sygnału dźw. |

# 5.	Sposób regulacji HKP 7

Początkowa regulacja urządzenia jest przeprowadzana przez producenta wykrywacza metalu lub upoważnione przedsiębiorstwo serwisujące.

Poszczególne wzmacniacze i oscylator są zasilane z zasilacza HKP 7. Wzmacniacze są regulowane przy użyciu elementów kontrolnych jednostki HKP 7. Są one ustawiane fabrycznie - w czasie początkowej konfiguracji. Nieodpowiednia konfiguracja wykrywacza może doprowadzić do całkowitego rozregulowania sensora. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie raz jeszcze konfiguracji początkowej. Regulacja czułości przeprowadzana jest poprzez jednostkę HKP 7 (odkryty element sterujący).

## Początkowe ustawienia HKP 7

- Wyjście HKP 7 jest ustawione na 15 Všš (sinus) na zworkownicy X1 1-2 przy pomocy potencjometru na urządzeniu.

- Częstotliwość HKP 7 jest ustawiona na 4.2 kHz – 5.4 kHz, mierzone na zworkownicy X 1-2, przy pomocy potencjometru na urządzeniu.

- Podłączenie oscyloskopu do zworkownicy X1 między zworkami 4 (masa) i 5 (oscyloskop).

- Amplituda w zakresie od 5 do 30 mVšš będzie przedstawiona na oscyloskopie po podłączeniu.

- W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jest konieczna dokładna regulacja anteny do najniższej amplitudy 2 do 10 mVšš.

Działanie wykrywacza weryfikuje się przy użyciu płyty, np. 50 x 50 x 2 mm, przesuwanej w pobliżu anteny. Zmiana amplitudy powinna być identyczna zarówno po lewej jak i po prawej stronie anteny.

## Ustawianie czułości HKP 7

Ustawienie pożądanej czułości jest wykonywane przy użyciu potencjometra znajdującego się na jednostce HKP 7. Regulacja czułości może być przeprowadzana wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel.

Przestaw regulator (trimmer) na HKP 7 do skrajnej lewej pozycji i wciśnij “USUNIĘCIE BLOKADY”.

Wybieramy najmniejszy metalowy obiekt jaki chcemy by został wykryty na przenośniku. Obiekt ten umieszczamy na pustym przenośniku ponad anteną. Przekręcamy regulator do czasu aż przekaźnik zostanie uruchomiony (wskazując obecność przedmiotu metalowego).

Usuwamy przedmiot metalowy i wciskamy “USUNIĘCIE BLOKADY”.       HKP 7 powinno znajdować się w stanie “BRAK PRZEDMIOTÓW METALOWYCH“.

Po tej regulacji przeprowadzamy test polegający na przepuszczeniu przez antenę tego samego przedmiotu metalowego. Przekaźnik powinien zostać włączony, tzn. “WYKRYTO PRZEDMIOT METALOWY“.

Uwaga:

Po każdym włączeniu przekaźnika (pomarańczowa lampka “WYKRYTO PRZEDMIOT METALOWY”) konieczne jest usunięcie przedmiotu metalowego z przenośnika i wciśnięcie “USUNIĘCIA BLOKADY” (włącza się zielona lampka).

Ustawienia i regulacje mogą być przeprowadzane wyłącznie przez kompetentny personel.

Konserwacja polega na regularnych testach urządzenia. W szczególności dotyczy to anteny SHKP.

# 6.	Funkcjonowanie HKP 7

Obsługa wykrywacza metalu, w przypadku zatrzymania przenośnika taśmowego, musi usunąć przedmiot metalowy po przejściu obiektu i zatrzymania przenośnika taśmowego. Dodatkowo obsługujący musi nacisnąć przycisk “USUNIĘCIE BLOKADY” na jednostce sterującej wykrywacza i ponownie uruchomić przenośnik taśmowy.

# 7.	Zamówienia

Zamówienie powinno zawierać pełną nazwę produktów z oznaczeniem typu, szerokość przenośnika i kąty nachylenia koryta, liczbę sztuk, typ sieci dystrybucyjnej (TN-S, IT) i rodzaj badanego materiału. Jeśli potrzebne są kable połączeniowe o długości większej niż 15 m, należy zaznaczyć to w zamówieniu. W przypadku przenośnika taśmowego wykonanego indywidualnie zamówienie powinno zawierać parametry zgodnie ze schematem. Jeśli nie zostanie określony rodzaj sieci, dostarczony zostanie model dla sieci TN-S.

Przykładowe zamówienie:

Jedna sztuka wykrywacza metalu HKP 7 dla przenośnika szerokości 1,000 mm. Długość kabli połączeniowych 30 m. Kąt nachylenia koryta 30°. Odstępy między wspornikami 1,250 mm. Czułość – wykrycie nakrętki M20 w materiale wysokości 80 mm. Sieć TNS, normalne otoczenie. Konieczne zastąpienie metalowej osłony pasa materiałem niemetalicznym do odległości ok. 700 mm po każdej stronie od końca anteny. Wymiary przenośnika w załączeniu. Załączamy również próbkę materiału.

# 8.	Awarie i rozwiązywanie problemów

Wszelkie awarie urządzenia są usuwane przez producenta lub upoważnione przedsiębiorstwo serwisowe.

Problemy mogą stwarzać poruszające się przedmioty metalowe w najbliższym otoczeniu anteny. Jednostka sterująca może wykrywać takie przedmioty i pozostawać w stanie “WYKRYTO PRZEDMIOT METALOWY” lub zmniejszeniu może ulec czułość anteny. Konieczne jest zatem skontrolowanie otoczenia anteny przed zgłoszeniem awarii. Sytuacja taka może być również wywołana przez spawanie elektryczne w pobliżu HKP 7.

# 9.	Dostawa, transport i magazynowanie

- Dostawa obejmuje:

    - Instrukcję obsługi,

    - Deklarację zgodności,

    - Jednostkę VSHKP 5.1,

    - Antenę SHKP/O.

- Części są dostarczane bez opakowania.

- Podczas transportu wszystkich części konieczne jest zminimalizowanie ewentualnych drgań i wstrząsów.

- Przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze od 0 do 40 °C, w pojedynczej warstwie.

# 10.		Powiązane normy, przepisy i dokumenty

- CSN EN 60204-1, Bezpieczeństwo urządzeń.

- CSN EN 55022

- CSN EN 61000-4-2

- CSN EN 61000-4-3

- CSN EN 61000-4-4

- CSN EN 61000-4-8

- CSN EN 61000-4-11

- Księga jakości ZAM-SERVIS s.r.o., CSN EN ISO 9001

# Parametry techniczne

Jednostka sterująca wykrywacza metalu VSHKP 5.1.

| Napięcie zasilające | 230 V / 50 Hz |
| --- | --- |
| Pobór mocy | 50 VA |
| Maksymalna czułość | Zobacz wykres 1 |
| Czułość funckjonalna | W zależności od stopnia wyzerowania |
| Obudowa ochronna | IP 54 |
| Klasa ochrony | I |
| Temperatura otoczenia | -30 °C do + 60 °C Możliwość dostawy dedykowanego ogrzewania dla niższych temperatur |
| Kontakty wyjściowe | Max. 50 W, 230 V DC, 8 A |
| Waga | 12.4 kg |
| Max. odległość anteny od jednostki sterującej | 15 m (do 30 metrów, w przypadku indywidualnego zamówienia, bez gwarancji) |
| Wilgotność względna | do 95%, bez kondensacji |
| Wymiary | 400 x 300 x 250 mm |
| Wymiary instalacyjne | W zależności od szerokości pasa |
| Wytrzymałość na drgania | Do 3 g |
| Przekrój kabli przy połączeniach | 0.5 – 4 mm2 |

Antena wykrywacza metalu SHKP/O:

| Obudowa ochronna | IP 54 |
| --- | --- |
| Wymiary | W zależności od szerokości pasa |
| Waga | W zależności od rozmiarów |
| Wymiary instalacyjne | Ustalane podczas montażu |
| Temperatura otoczenia | -58 °C do + 55 °C |
| Klasa ochrony | SELV |

Czułość urządzenia na przedmioty metalowe zależy od ustawienia poziomu czułości zgodnie z poprzednimi instrukcjami. Poziom czułości może zostać ustalony na maksymalny możliwy, zależnie od składu chemicznego materiału. Obecność przedmiotów metalowych w otoczeniu urządzenia wpływa negatywnie na jego czułość. Poniższa tabela została stworzona dla materiału transportowanego bez przedmiotów metalowych w temperaturze do –30 °C, dla wykrywania żelaza. Do regulacji czułości i przeprowadzenia testów stosuje się płytę żelazną o wymiarach 50 mm x 50 mm na wysokości 200 mm powyżej anteny na pustym przenośniku. Inna konfiguracja jest możliwa w drodze dodatkowych uzgodnień.

| 1000 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 20 | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 20 | 50 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 800 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 700 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 600 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 500 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 450 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 400 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 350 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 300 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 200 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 150 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |

# Producent

ZAM - SERVIS s. r. o.

Siedziba: Křišťanova 1116/14, CZ-702 00 Ostrava – Přívoz

Republika Czeska

REGON: 60 77 58 66

NIP: 388 - 60 77 58 66

Tel.: + 420 / 596 135 422-24

Fax: + 420 / 596 135 425

e-mail: obchod@zam-servis.cz

# Serwis

Usługi gwarancyjne i serwisowe są świadczone przez producenta i firmy do tego upoważnione.

# Likwidacja

Urządzenie nie zawiera elementów szkodliwych dla środowiska. Jest zakwalifikowane do kategorii odpadów “0”, grupa “20”. Proces likwidacji obsługuje producent.

# Text boxes

Wszystkie wymiary podano w  milimetrach

Wykres 1 – maksymalna czułość HKP 7

Szerokość

otworu

Średnica kulki metalowej (Fe)

Wysokość otworu

Cewka przesyłowa

(R>150 Ω)

Cewka odbierająca

(R>150 Ω)

Zasilanie

230 V~

50 VA

Zewnętrzny przewód ochronny

Wyjście

Suchy kontakt

UMAX = 230 V ~

IMAX = 8 A

do sterowania urządzeniami zewnętrznymi

Wyjście

Suchy kontakt

UMAX = 230 V ~

IMAX = 8 A

do sterowania urządzeniami zewnętrznymi

Podłącz. kontaktów

“cofnięcie blokady”

zdalne sterowa-nie

Wyjście

Suchy kontakt

UMAX = 230 V ~

IMAX = 8 A

do podłączenia sygnału dźwiękowego

##### UWAGA!

NAPIĘCIE Z DRUGIEJ TABLICY ROZDZIELCZEJ

##### UWAGA!

POD NAPIĘCIEM

NAWET PRZY WYŁĄCZNIKU

W POZYCJI WYŁĄCZ.

##### UWAGA!

NAPIĘCIE Z DRUGIEJ TABLICY ROZDZIELCZEJ

Śruba M10 x 20 mm

Podkładka M10

Silenblok

Schemat montażu SHKP/O

Urządzenie

sterujące

VSHKP 5.1

Zapojení svorek pro soustavu TN-S

VSHKP 5.1

Jednostka sterująca

Antena SHKP/O